DIGITAL VIDEO RECORDER

Brukermanual

VER S2-1.1

.

Innholdsfortegnelse

|  | Side |
| --- | --- |
| Hurtigguide | 3 |
| Funksjoner |  |
| Frontpanel | 4 |
| Bakpanel | 6 |
| Fjernkontroll | 7 |
| Installasjon og oppkobling |  |
| Kamera, Monitor, Mikrofon, Alarm-sensor og strømtilførsel | 8 |
| Montering av harddisk | 9 |
| Systemkrav PC | 9 |
| Kom igang |  |
| Standard passord | 10 |
| Live visning | 11 |
| Visningsmodus (4-splitt, multi, fullskjerm etc) | 12 |
| Zoom (digital) | 13 |
| Spot monitor | 13 |
| Betjening/menyer |  |
| Menu - Hovedmeny | 14 |
| Display – Display setup (Generellt oppsett for skjerm) | 15 |
| Display – Sequential setup (Multi, firesplitt, rullering m.m) | 16 |
| Camera – Innstillinger for de spesifikke kameraene | 17 |
| Motion – Innstillinger for opptak som trigges av bevegelse | 18 |
| Record – Kontinuerlig opptak | 20 |
| Schedule – Tidsbestemte opptak (Opptaksprogram som settes basert på tid) | 21 |
| Network – IP Setup (Nettverkskonfigurasjoner) | 23 |
| Network – General | 24 |
| Network – Email (Videresending av email ved alarm etc.) | 24 |
| System – System setup | 25 |
| System – Time (Still tiden) | 26 |
| System - Account (Oppretter og regulerer brukerkontoer) | 27 |
| System – Disk (Formatterer harddisk, overskriver o.l) | 28 |
| System – Info (Diagnoser, serienummer og info om sentral) | 29 |
| PAN TILT ZOOM CONTROL (PTZ) – Motoriserte kamera |  |
| PTZ Meny | 30 |
| Preset & Tour (Patruljering og mønstre) | 31 |
| Liste over kamera og protokoller | 32 |
| Søk/avspilling av opptak |  |
| Søk på tid / dato og klokkeslett | 33 |
| Søk på Event Logg og motion | 34 |
| Backup |  |
| Backup av opptak til USB-penn | 35 |
| Avspilling av opptak i mcdplayer | 36 |
| Nedlasting | 36 |

# Hurtigguide
(Sidehenvisning utifra oppgave)

| Jeg vil: | Side |
| --- | --- |
| System/konfigurasjoner |  |
| Stille dato/tid | 26 |
| Formattere harddisk | 28 |
| Legge inn konfigurasjoner for nettverk | 23 |
| Opptak/ Backup |  |
| Søke frem opptak, tidssøk | 33 |
| Ta backup av et opptak til USB-penn | 35 |
| Konfigurere opptaksmodus | 18-22 |

# I.Kontroller

## 1. Front Panel

- Mode Indikator : 2 LED-dioder viser DVRens status; Power (grønn) – Recording (rød)

- Playback /Record control: Tastene har forskjellige funksjoner avhengig om den står i live eller playback modus.:



1) [Retningspiler((((]: Styrer markøren i menyene.


2)  [Clear/Stillbilde eller Playback]:  
① Clear: Fjerner OSD-menyen (On Screen Display) som viser tid, dato og kanal-ikoner i skjermbildet.
Kvitterer også ut alarm-ikoner som AL, VL og PL, samt akustisk alarm-varsling i live modus.

② Stillbilde eller Playback: Veksler mellom stillbilde og avspilling i 1X I playback mode.

3.  [Schedule/F step eller Fast Forward] : 
① Schedule : Aktiverer/Deaktiverer Schedule (tidsbestemte opptak) i standby.
② Forward step: Blar fremover bilde for bilde hvis STILL er valgt i punkt 2.2
③ F.F. : Spoler fremover i playback modus, gjentatte trykk gir høyere

spolehastighet (2X, 4X, 8X, 16X.) Spolehastighet angis øverst til venstre.
For å redusere spolehastighet trykk tilsvarende mange ganger på tilbakespolingsknapp (5.3)

4) [Time Search/ Playback Stop]
① Time Search : Åpner meny for søking på tid.
Bruk retningspilene til å angi rett dato/klokkeslett.
Avslutt med “Enter” for å starte avspilling.

② Stop: Stopper playback (avspilling) og går tilbake til Live modus.

5)  [REC/ R step eller FR] 
① REC:Starter og stopper kontinuerlige opptak.
② Reverse Step: Blar bakover bilde for bilde hvis STILL er valgt i punkt 2.

③ Fast Rewind:. Spoler bakover i playback modus, gjentatte trykk gir høyere

spolehastighet (2X, 4X, 8X, 16X.) Spolehastighet angis øverst til venstre.
For å redusere spolehastighet trykk tilsvarende mange ganger på fremspolingsknapp (3.3)

- Menu Button:
 1) Menu/ Cancel
   ① Menu: Åpner OSD-meny.
   ② Cancel: Avslutter OSD-meny uten å lagre.
 2 )  Enter/Display  
   ① ENTER: Lagrer endrede data
   ② Display : Bytter visningsmodus (fullskjerm eller multiskjerm).

- Kanal/nummer-knapper:
Brukes til bl.a passord, kanal/kameranummer, velge dag i schedule-oppsett etc. 
( [-, +] : Øker eller minker verdi

- Mottaker for fjernkontroll:
Dekk ikke til denne da signaler fra fjernkontroll kan bli blokkert.

- POWER-knapp : 
Skrur anlegget av/på, indikeres ved powerlampe (1.1)

- Ikke aktiv på PIX 04 Z

- USB tilkobling  : USB kontakt for minnepenn/ekstern harddisk

## 2. Kontaktsett bakpanel

- Camera Inputs: BNC-innganger for kamera

- Composite Monitor Output: BNC standard composite video utgang.

- Spot out connector: Tilkobling for spot-monitor

- AUDIO Input /Output kontakter: RCA-tilkobling for lyd

- VGA out: Tilkobling til PC-monitor

- RJ-45 Ethernet Port(Lan): For tilkobling mot nettverk (LAN/WAN)

- RS-232C [D-SUB 9PIN] : Kun for utvikling/service

- ALARM IN/OUT: Tilkobling for eksterne alarmenheter

- RS-422 : Tilkobling for PTZ (Pan/Tilt/Zoom) kamera (motoriserte kamera)

- 12VDC tilkobling: Driftsspenning

## 3. Fjernkontroll

# II. INSTALLASJON OG OPPKOBLING

## 1. Kamera, Monitor, Mikrofon, Alarm-sensor og strømtilførsel

<Eksempel >

P.S Lydopptak er ikke lov i Norge

* RS-422 tilkobling

1) TX + - : Kobles til PTZ-kamera (motorisert)

2) RX + - : Tilkobling for keyboard for bedre styring av P/T/Z kamera

## 2. Montering av harddisk

Åpne harddisk-skuffen i front, festet med to skruer...

<Jumper>

<IDE Connector>

## 3. PC spesifikasjoner for bruk av PIX 04 software (CMS)

          - 500MHz CPU

          - 128MB RAM

          - 4MB Video Card

          - Windows 98SE, 2000, ME

          - Spare 10/100-BaseT Ethernet Port

          - RJ-45 Network Cable

          - CAT-5 UTP Cable for LAN (Crossover cable for direct connect to PC)

<Disclaimer> Grunnet varierende maskinvare og linjehastighet kan visse funksjoner virke noe redusert. Dette er forhold som ikke har med DVR å gjøre, men med den enkelte linje Kontakt support for mer informasjon.

III.Kom igang

DVRens standard passord fra fabrikk er “000000”

Remote softwarens (CMS) standard passord er “0”

# V.LIVE VISNING

## 1. Display Overview

  - Indikerer Alarm fra ekstern alarmsensor.
Kvitteres ut med [CANCEL] .

  - Indikerer registrert Motion..
Kvitteres ut med [CANCEL]

  - Indikerer Video Loss (Intet videosignal) under opptak.
Kvitteres ut med [CANCEL]

  - Ikke aktiv på PIX 04 Z

  - Indikerer en tiloblet USB-enhet. Skifter til blå farge når aktiv (under backup).

  - Indikerer Schedule Record (tidsstyrt). Bytter til blå farge når aktiv.

  - Indikerer Lyd-opptak er lagret på det valgte opptaket, bytter til blå farge når aktiv (OBS IKKE LOV I NORGE)

  - Indikerer antall brukere tilkoblet via nettverk (LAN/WAN).(MAX:3)

- :Viser år, måned, dato, ukedag og tid..

- : Indikerer gjenstående lagringsplass og beregnet gjenstående opptakstid

## 2. Multivisning og Sekvensvisning

### Fullskjerm pr kanal.

Velg kamera du vil vise i fullskjerm med nummertast.

### Display meny

2.2 Multivisning og sekvens (Visningsmoduser)

Trykk ”Display” på enten DVR eller fjernkontroll for å velge mellom sekvens eller multivisning.

(Sekvens = Fullskjerm pr kamera x antall sekunder i loop, multi = quad (4 cam).

## 3. Zooming

Sentralen er utstyrt med digital zoom, som kan utføres i både live og playback

- For å aktivere digital zoom, velg fullskjerm for den kanalen du ønsker å bruke zoomen.

- Trykk [ZOOM] knapp på fjernkontroll. En område-box kommer da opp som vist på figuren under.

- Flytt boksen til ønsket område ved å bruke retningspiler [] på DVR eller fjernkontroll.

- Trykk [+] knapp for å zoome inn, og [ - ] knapp for å zoome ut.

- Trykk [CANCEL] knapp for å returnere til opprinnelig billedstørrelse

<Merk> Trykker du zoom-knapp i multivisning (quad), vil ikke zoom bli aktivert.

## 4. Spot Monitor

I tillegg til hovedmonitor kan det tilkobles en Spot monitor, hvor man uavhengig kan videreføre videosignaler fra en spesifikk videokanal.

( Trykk [Spot] knapp på fjernkontroll etterfulgt av nummertast som tilsvarer ønsket kanal.

( Trykk [Spot] knapp på fjernkontroll to ganger for å få sekvens-visning på spot-monitor. Intervalltid pr kamera kan programmeres i ”Sequential Setup”-meny.

( Når en alarm er utløst, vil den spesifikke kanalen gå i fullskjerm.

# V. Betjening

## 1. Hovedmeny

DVRen har en oppstartstid på ca 30 sekunder, den går da rett i Live-modus

Trykk [MENU] knapp for å åpne hovedmeny.

En forespørsel om passord kommer opp, denne kommer som standard fra fabrikk ”000000”.

Bruk nummertastene på fjernkontroll (10/0), eller kanalknapper i frontpanel på DVR for å taste passordet.
Hovedmeny kommer nå opp:

<Merk> Standard passord fra fabrikk er 000000. Det er anbefalt å bytte passord til et sikrere et under [System Setup].

      - Bruk retningstaster  []  for å velge ønsket meny..

      - Trykk [ENTER] knapp for å velge meny og vise undermeny. Bruk retningstaster høyre/venstre knapper [] for å velge ønsket fanekort. Valgte elementer skifter til [ORANGE] farge.

*DVRen lagrer automatisk endrede data ved forflytning mellom fanekort

3.  Trykk [ENTER] for å gå ut av meny, og lagre innstillinger. 
Trykk[CANCEL] for å gå ut av meny uten å lagre innstillinger.

## 2. Innstillinger for skjerm

### 2.1. Display

- Bruk retningstaster [] for å velge “DISPLAY” meny, etterfulgt av [ENTER]. Bruk pil høyre/venstre[] for å velge fanekort()

- Bruk Ned [(] for å spesifisere

- Bruk  [-, +] for å endre parametere

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| STATUS BAR | ( Viser eller gjemmer statusbar i hovedskjermbilde |
| CAMERA | ( Velger OSD-informasjon om kameranummer og navn, visning av eller på. |
| BORDER LINE | ( Velger farger på skillelinjer mellom kanalene [Hvit ( Grå ( Mørk grå ( Sort] |
| BACKGROUND | ( Velger bakgrunnsfarge under “No Video” [Grå ( Mørk grå ( Sort ( Blå( Hvit] |
| DISPLAY DEVICE | (Velg primærskjerm - CCTV Monitor: Video via Composite og VGA - PC Monitor : Video via VGA. |

- Lagre endringer og returner ut fra menu med [ENTER]. 
Trykk Exit for å returnere fra meny uten å lagre endringer.

### 2.2. Sekvens-visning (Auto Sequence)

| ITEM | DEFAULT | ADJUSTMENT |
| --- | --- | --- |
| SEQ. INTERVAL | 5 Sec | ( Spesifiserer visningstid pr kanal I fullskjerm. Juster til ønsket tid med [-, +] button : [1 sekund ~ 30 sekunder] |
| SEQ. MODE | None | ( Velg ønsket sekvens-modus (kan kombineres) |
| FULL SCREEN | ALL | ( Velger hvilke kamera som skal vises i sekvens |

3. Konfigurering av videokanaler

- Bruk retningstaster []for å velge “CAMERA” meny, etterfulgt av [ENTER] .

- Bruk høyre/venstre  [] eller nummertaster for å velge det kameraet du ønsker å konfigurere.

- Bruk Ned [(] for å spesifisere, og høyre/venstre [((].

- Bruk [-, +] for å endre parametere/verdier.

| ITEM | DEFAULT | ADJUSTMENT |
| --- | --- | --- |
| COVERT | No | ( Hvis denne settes til “YES” vil valgte kamera være usynlig fra live, nettverk og playback moduser. De blir kun synlige igjen ved å deaktivere til “NO” |
| BRIGHTNESS | 50% | ( Lysstyrken justeres med[-,+] |
| CONTRAST | 50% | ( Kontrasten justeres med [-,+] |
| COLOR | 50% | ( Fargene justeres med [-,+] |
| CAMERA TITLE | Camera # | ( En kombinasjon av 12 tall og bokstaver kan utgjøre et egendefinert kameranavn. Tastes inn via fjernkontroll (se neste side) |
| P/T/Z MODEL | None | ( Velg P/T/Z-protokoll (kun for motoriserte kamera) |
| P/T/Z ID | Camera No | ( Sett kamera ID for P/T/Z |

- Lagre endringer og returner ut fra menu med [ENTER]. 
Trykk Exit for å returnere fra meny uten å lagre endringer.

| Nr | 1 trykk | 2 trykk | 3 trykk | Nr | 1 trykk | 2 trykk | 3 trykk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | 1 | 9 | Q | R | 9 |
| 2 | C | D | 2 | 10/0 | S | T | 10 |
| 3 | E | F | 3 | 11 | U | V | 11 |
| 4 | G | H | 4 | 12 | W | X |  |
| 5 | I | J | 5 | 13 | Y | Z |  |
| 6 | K | L | 6 | 14 | . | @ |  |
| 7 | M | N | 7 | 15 | - | _ |  |
| 8 | O | P | 8 | 16 | SPACE |

<Oversikt over inntasting av tall/bokstaver fra fjernkontroll>

4. Opptak på bevegelse

- Bruk retningstaster [] for å velge “MOTION” meny, etterfulgt av[ENTER].

- Bruk høyre/venstre [] eller nummertaster for å velge hvilken kanal du ønsker å konfigurere..

- Bruk Ned [] for å spesifisere og høyre venstre[]

- Bruk [-, +] for å endre verdier/parametre.

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| RECORD TIME | ( Angir varighet for opptak etter siste bevegelse [10SEK ~ 300SEK] |
| CAMERA SECTION | ( Bruk høyre/venstre[] eller nummertaster for å velge den kanalen du ønsker å spesifisere |
| MOTION LEVEL | ( Nivå 1: Lav sensitivitet~ Nivå 20: Høy sensitivitet. |
| MOTION GRID | ( Bruk denne menyen for å sette soner for bevegelsesdeteksjon.Et rutenett vil overlappe selve kamerabildet. I dette rutenettet merker du de feltene hvor sentralen skal reagere på bevegelse. Merk: Endring i lysforhold som refleksjoner, skru av/på lys o.l kan bli oppfattet som bevegelse, dette fordi bevegelsesdeteksjonen blir utløst av endringer i bildet og ikke nødvendigvis en fysisk bevegelse. ( : Velg alle felter ( : : Slett alle felter ( Områder programmert for bevegelsesdeteksjon settes til grønn farge. ( Bruk <+> for å aktivere/deaktivere for bevegelsesdeteksjon i rutenett.. Ikonet av en løpende mann vil bli aktivert når bevegelsesopptak er trigget <+> Bruk <-> for å gå ut av rutenett-meny. ( Det er mulig å sette mere nøyaktige bevegelsesområder via CMS (PC). |

- Lagre endringer med [ENTER] og returner ut fra motion meny.
Åpne deretter “RECORD” Meny.

- Velg “ON” eller “OFF” for å aktivere eller deaktivere bevegelsesopptak pr kamera, som vist nedenfor.

- Ved REC starter bevegelsesopptak som angitt i konfigurasjonene.
Etter endt bevegelse tar DVR opp i forhåndsprogrammert tid (post record)

## 5. Basic Recording (Normal Recording)

DVRen kommer med et standardisert oppsett fra fabrikk.
Det vil lønne seg å konfigurere anlegget optimalt for ditt bruk så fort som mulig; normal (kontinuerlig), motion (bevegelse) eller alarm (ved hjelp av eksterne sensorer.)

- Bruk retningstaster [] for å velge” RECORD” meny, etterfulgt av [ENTER].

- Bruk retningstaster [] for å velge ønsket hvilket kamera du ønsker og konfigurere.

- Endre verdier med  [-, +]

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| USE | ( Aktiverer påkoblede kamera |
| QUALITY | ( Velg ønsket bildekvalitet ULTRA ( SUPER ( HIGH ( MIDDLE (LOW |
| RATE | ( Velg framerate (antall bilder pr sekund/minutt). :Oppløsninger påvirker framerate, eksperimenter deg frem til optimal løsning. |
| AUDIO | (Aktiverer/deaktiverer lydopptak Lydopptak lagres alltid I realtime, det kan derfor oppstå usynkron avspilling av lyd/bilde |
| MOTION | ( Aktiverer/deaktiverer bevegelsesopptak for angitt kamera |

5. Lagre endringer og gå ut av meny med [ENTER].

6. Trykk [REC]. REC vil lyse I fronten på DVR (Rød LED-lampe), og opptakene starter.

7. For å stoppe opptak, trykk “ STOP” på fjernkontroll, eller [REC] en gang til på frontpanel på DVR.

TIPS Ved for høy oppløsning og framerate vil det oppstå sagtannformede bilder. Dette tyer på for hard komprimering, forsøk å gå ned ett hakk på oppløsning.

< Beregnede gjennomsnittlige filstørrelser.>

| Quality | NTSC | PAL | UNIT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 720*480 | 720*240 | 360*240 | 720*576 | 720*288 | 360*288 |  |
| LOW | 6.5 | 4 | 2.5 | 8 | 4.8 | 3 | KB |
| MIDDLE | 9 | 5.5 | 3.5 | 10.8 | 6.6 | 4.2 | KB |
| HIGH | 13 | 8 | 5 | 15.6 | 9.6 | 6 | KB |
| SUPER | 19 | 12 | 7.5 | 22.8 | 14.4 | 9 | KB |
| ULTRA | 30 | 19 | 12 | 37 | 22.8 | 14.4 | KB |

* Teoretiske utregninger

## 7. Tidsbestemte opptak

DVRen kan programmeres i fire forskjellige moduser basert på tid:: Mode1~4. 
Imidlertid må disse modusene settes opp korrekt i tidsskjemaet for at innstillingene skal gjelde.

- Bruk retningstaster [((((] for å velge “SCHEDULE” meny, etterfulgt av  [ENTER] for visning av tidsplan ( “Schedule Chart”. )

- Bruk venstre/høyre [((] for å velge rett fanekort ().

- Bruk ned-knapp[(] for å velge hvilken dag du ønsker å konfigurere.

Dagene er inndelt i 8 kategorier – en for hver ukedag samt en felles (All).

- Trykk [Enter] for å aktivere en rute for innlegging av data. En detaljert meny kommer opp for valgte dag, som vist under.

- Legg inn start og slutt-tid samt ønsket forprogrammert modus (M0DE 1-4)

  - BEGIN: Starttidspunkt

  - END: Sluttidspunkt.

  - MODE: Opp til fire forskjellige moduser kan forhåndsprogrammeres for tidsstyrte opptak (MODE1 ~ MODE4)

- Definer moduser under.

* Krever en viss kjennskap til grunnkonfigurasjoner

<Note> ( Opptakstiden settes til et døgn, (00:00 - 23:59). Du ønsker to forskjellige oppsett på en og samme dag: DAG BEGIN END MODE Monday 08:00 16:59 MODE 1 Monday 17:00 23:59 MODE 2 ( Opptaket starter ikke hvis slutt-tidspunkt settes før starttidspunkt. EX) D/W BEGIN END MODE Monday 18:00 08:59 MODE 1

- For å aktivere tidsopptak trykk  SCHEDULE knapp på fjernkontroll eller frontpanel. SCHEDULE indikator lyser når den er aktivert. Når et program er aktivt, lyser REC-lampa.
Merk at DVRen ikke tar opp hvis det ikke er angitt tidspunkt I tidsskjema.

- Når den angitte opptakstiden er over, slukker REC-indikatorenm og opptaket stopper.

- Hvis du vil stoppe tidsstyrte opptak, trykk SCHEDULE knapp.
SCHEDULE indikatoren vil slukke, og tidsstyrt opptak deaktiveres.

(Passord påkrevet)

Oversikt over innstillinger




8. Nettverkskonfigurasjoner.

For mest mulig sikker tilkobling via nett anbefales det på det sterkesteå bruke Fast IP fra din internettleverandør.

### 8.1. IP setup

- Bruk retningstaster [] for å velge “NETWORK” meny, etterfulgt av [ENTER]

- Bruk ned-knapp [] for å spesifisere valg

- Bruk [-, +] for å endre verdier

- Lagre og tå ut av meny, trkk[ENTER] 
Gå ut av meny uten å lagre, trykk [CANCEL]

For tilkobling rett i ADSL-kontakt brukes internettleverandørs oppgitte data.

For tilkobling via switsj/router eller direkte til PC via krysset kabel må disse dataene innhentes fra kyndig personell.

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| CONFIG | ( STATIC IP: Velg denne for å legge inn IP, Gateway og nettverksmaske ( DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. IP-innstillingene settes autmatisk fra din router. Vil ikke bli satt hvis routeren ikke er tilkoblet WAN/Internett Vertsnavnet for DVR’en er unikt, og vises som f.eks L10020E. |
| IP SETUP | ( Rediger “IP ADDRESS, GATEWAY, NETMASK” |
| PORT | ( Velg “0000 ~ 9999” DVRens port kan byttes hvis port 7000 er blokkert. Porten må samsvare med en åpen port, for å kunne kommunisere via web eller CMS via internett. |

### 8.2. General

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| BANDWIDTH | ( Båndbredden er standard Unlimited. Du kan velge “64 KBPS~ 8MBPS” |
| PING BLOCK | ( Ingen respons på PING, default er off |
| SCAN BLOCK | ( Ingen respons for autoscan fra CMS, default er off |
| DNS Update | ( Respons for DDNS, default er on |

8.3. E-Mail

Ved en event kan sentralen sende mail til opptil 5 mottakere

Denne metoden er imidlertid svært lite brukt.

Man kan sende mail på to måter ved å bruke “Unik” eller offentlig mailserver.

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| USE | OFF | ( Indikerer funksjonen om emailvarsling. Default er off. |
|  | Default | ( Velg mailserver |
|  | SMTP | ( Velg mailserver |
| SMTP | Server | ( Velg SMTP Server og tast inn mailserverens adresse ved å bruke fjernkontrollens nummertaster. |
|  | PORT | ( Definer porten som skal brukes ved SMTP |
|  | AUTH | ( Velg Authentication av eller på, default er på (kommer an på mailserver) |
|  | ID | ( Legg in brukernavn for epostkonto |
|  | Password | ( Legg inn passord. |
| E-mail Address | ( Legg inn epostadresse som skal motta varslingen |

## 9. System Setup

### 9.1. Generellt

- Bruk retningstaster [((((] for å velge  “SYSTEM” meny etterfulgt av [ENTER]

- Bruk retningstaster  [((] for å velge rett fanekort

- Bruk pil ned [(] for å spesifisere.

- Bruk [-, +] for å endre verdier.

- Lagre endringer og gå ut av menyen ved å trykke [ENTER]  
Gå ut av meny uten å lagre ved å trykke [CANCEL]

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| SYSTEM ID | ( Ved flere DVR’er som skal styres fra en fjernkontroll må DVR’ene gis forskjellig identitet. Trykk og hold DVR ID knapp. Når du holder knappen nede, trykk ønsket DVR-nummer (Tallet må være unikt, og er valgfritt. ) F.eks, trykk 05 for DVR ID 05, trykk 43 for DVR ID 43, osv. ( Hvis alle DVR’er skal kontrolleres samtidig, settes ID til ’00’. |
| AUTO KEY LOCK | (DVR’en låser alle knapper etter tre minutters inaktivitet. Knappene låses opp ved passord. Default er “OFF”. |
| KEY TONE | ( Kvitteringstone fra DVR på mottatt tastetrykk. Skru av pipetone ved å sette denne til ‘OFF’. Default er “ON” |
| KEYPAD MODEL | ( Velg Joystick Controller og Baud Rate. |
| RECORD SIZE | ( CIF : DVR tar opp hvert kamera individuellt, og multiplexer dem. Hver kanal tar opp på oppløsningen 360*288. ( Field DVR tar opp hvert kamera individuellt, og multiplexer dem. Hver kanal tar opp på oppløsningen 720*288. ( Frame: DVR tar opp hvert kamera individuellt, og multiplexer dem. Hver kanal tar opp på oppløsningen 720*576 |
| PB DEINTERLACE | ( ON: Reduserer bildeflimring, men dårligere bildekvalitet ( OFF: Bedre bildekvalitet for stillbilde, men flimrer litt ved filmavspilling. |

### 9.2. Time

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| TIME SYNC | Hvis flere DVR’er er tilkoblet samme nettverk, kan en av DVRene eller Pcen bli angitt som hovedklokke. Denne enheten vil kontrollere og stille inn de andre DVR’ene. ( ON: DVR-klokke er satt som slave ( OFF(Default): Brukes på Master klokke. |
| TIME SERVER | ( Legg inn IP for Master DVR eller PC på slave-enhetene. |
| DATE & TIME | ( Legg inn dato og tid |

### 9.3. Account

Admin kan definere enhver brukers autoritet.
Velg bruker 1-5, og merk av for de parametere brukeren skal ha tilgang til:

Monitoring (Live visning), Playback (avspilling av opptak), Back up (kopiere opptak), Network (tilgang via pc/internett), Configuration (Tilgang til hovedmeny med innstillinger), Shutdown (Skru maskin av).

Velg passord bestående av seks sifre, bekreft passord i CONFIRM.

Tallene vil automatisk bli omgjort til stjerner, umiddelbart etter inntasting.

9.4. DISK

| ITEM | ADJUSTMENT |
| --- | --- |
| FORMAT | 1. Stopp DVRen helt før formattering (Schedule eller normalopptak) 2. Bruk [-, +] for å endre lagringsenhet.. Internal HDD eller USB (Front) 3. Bruk pil ned [(] for å kome til , deretter trykk + for å starte formattering. (IKKE ENTER) 4. Formattering starter, og fremdriften indikeres nederst i vinduet (%). Det tar ca 10~30 sekunder å formattere en harddisk. 5. Når formattering er utført, vil det vises på skjerm: COMPLETE, sammen med SUCCESS nederst I vinduet. |
| INTERNAL HDD | Velg opptaksregel for harddisk: ( REPEAT RECORD: Overskriver harddisk fra begynnelsen når den er full. Harddisken er alltid full, og sletter kun de eldste data etter hvert som den legger inn nye. ( MANUAL: Stopper opptak når harddisk er full. |
| EXTERNAL HDD | ( Ikke på Pix04Z |
| DISK MONITOR | ( Stopper automatisk hvos harddisk-feil oppstår. Gjenopptar monitorering igjen etter DVR restart. (Bruk [-, +] for å starte/stoppe) |

9.5. INFO

Trykk info på fjernkontroll, DVR’en viser følgende informasjon:

| Indicator | CONDITION |
| --- | --- |
| MODEL | ( Viser antall kanaler og kompresjon |
| SERIAL NO. | ( Viser enhetens unike identitet. Det er under dette navnet backup og kopierte mapper vil hete. |
| LANGUAGE | ( Viser språk |
| NETWORK | ( Viser nåværende IP og port for enheten (eksternt) |
| BOARD VERSION | ( Viser hovedkortets versjonnummer |
| BIOS VERSION | ( Viser BIOS-versjon |
| LINUX VERSION | ( Viser LINUX-versjon |
| APP VERSION | ( Viser applikasjon (programversjon) |
| INTERNAL HDD | ( Viser antall harddisker, og total lagringstid for enheten |
| RACK DEVICE | ( Ikke aktiv på Pix04Z |
| USB (FRONT) | ( Viser tilkoblet enhet I USB-front |
| IDE BUS 0 | ( Viser Primary HDD status. A : Master, B: N/A |
| IDE BUS 1 | ( Ikke aktiv på Pix04Z |

# VI.PAN/TILT ZOOM CONTROL

## 1. P.T.Z .Menu

- For å aktiverePan/Tilt Control, velg fullskjem for det kameraet du ønsker å kontrollere.

- Trykk [P/T/Z/FOCUS] knapp. Hurtigmenyen nedenfor vil vises på skjermen.

| INDICATOR | RESULTING ACTIONS |
| --- | --- |
| [ENTER] | ( Trykk for “HELP” Meny. Trykk [ENTER] igjen, eller [CANCEL] for å gå ut av ”HELP” meny. |
| [CANCEL] Button | ( Trykk for å kansellere PTZ-styring |
| [MENU] Button | ( PTZ menyen utvides, trykk igjen for å returnere til snarvei-modus. |
|  | ( Tilt opp/ned ( Tilt høyre/venstre |
|  | ( Zoom nn og ut. |

.

** Vær vennlig og sjekk nedenstående punkter før bruk av PTZ-kamera
1. RS 232/485 tilkobling og kamera Jumper Setting
2. Sett PTZ kamera ID & MODEL NR I Display-meny

## 2. Preset & Tour

| Button | Function |
| --- | --- |
|  | Setter forhåndsinnstilt posisjon. SPOT OUT på fjernkontroll Kjør PTZ til ønsket posisjon Trykk Preset-knappen Custom 1 vil lyse Sett nummeret (ID) for denne preseten Trykk Enter for å lagre og gå ut av meny. |
|  | Gå til forhåndsinnstilt posisjon.; INFO på fjernkontroll. Trykk “Go To” på fjernkontroll. Trykk ønsket preset (ID), og trykk Enter. |
|  | Start Auto Tour; BACKUP på fjernkontroll. Trykk Auto Tour knapp. Trykk + etterfulgt av øvre ID for auto tour og trykk Enter. F.ex, Auto Tour Button, +5 foretar patruljering av preset 1-5. |

## 3. Custom Functions

| Button | Function |
| --- | --- |
|  | PTZ custom function 1; DISPLAY på fjernkontroll |
|  | PTZ custom function 2; ZOOM på fjernkontroll |
|  | PTZ custom function 3; P/T/Z på fjernkontroll |

Det henvises til PTZ-kameraets manual for korrekt jumper-innstilling for å koordinere med de protokoller angitt av DVR.

4. PTZ Kamera Modell - PAN/TILT/ZOOM Camera List

| # | Model Name | 3X | Speed | Preset | Go to | Tour | A. Pan | A.Tilt | Pat | Me | Esc/ Enter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NUVICO, NV 9600 BPS | o | o | o | o | o |  |  | o | o | o |
| 2 | MERIT LILIN, PIH-7000/7600 | o | o | o | o | o | o |  |  | o | o |
| 3 | VCL, Orbiter Microsphere |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 4 | SAMSUNG, SCC-641 |  | o | o | o | o | o |  |  | o | o |
| 5 | NEC, NC-21D |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 6 | SUNKWANG, SK2107 |  | o | o | o | o | o |  |  |  |  |
| 7 | RESERVED |  | o | o | o | o | o |  |  |  |  |
| 8 | D-MAX, PTZ PROTOCOL |  | o | o | o | o | o | o |  |  |  |
| 9 | LG, LPT-A100L P/T/Z |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
| 10 | HONEYWELL, GCC-655N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | WONWOO, PT-101 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
| 12~14 | PELCO, D 2400~9600 | o | o | o | o | o | o |  | o | o |  |
| 15 | C&B TECH, AN200 |  |  | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 16 | CANON, VC-C4 |  |  | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 17~19 | PELCO, P 2400~9600 | o | o | o | o | o | o |  | o | o |  |
| 20~22 | PELCO, EP 2400~9600 |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 23 | PANASONIC, WV-CS/W85x,86x |  | o | o | o | o |  |  |  | o | o |
| 24 | HONEYWELL, HSDN-251N/P |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 25 | GE/KALATEL, CyberDome |  | o | o | o | o | o |  |  |  |  |
| 26 | DY ELEC, SmartDome |  | o | o | o | o | o |  |  |  |  |
| 27 | BOSCH, TC8560/TC700 |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 28 | SYSMANIA, ORX1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AD, DELTADOME |  | o | o | o | o |  |  | o |  |  |
| 30 | HUNT, HTZ-2300 |  | o | o | o | o | o | o |  |  |  |
| 31 | HAZEM, RESERVED |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  |
| 32 | RVT, EZ Protocol | o | o | o | o | o |  |  | o | o | o |
| 33 | LG, MULTIX |  | o | o | o | o |  |  | o |  |  |
| 34 | ELMO, PTC-200C/400C |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 35 | NICECAM, MP-1xxx |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |
| 36 | C&B TECH, CNB-PTZ102 |  |  | o | o | o | o | o |  |  |  |

<Note> Hastigheten har 9 steg (0-8)

1 (Sakte) – 8 (Fort)

* 0 – Hastigheten øker jo lengre du trykker.

VII.Søk i opptak/avspilling

## 1.Søk på tid

1. For å starte playback basert på tidssøk, trykk  [Time Search] knapp, en kalender vil dukke opp som vist under.
De understrekede datoene er datoer med opptak, definert med farger (alarm, motion, normal)

2. For å endre måned, bruk pil høyre/venstre i rute for mnd/år. .

3. Velg pil opp/ned  [] for å velge “DAG” på kalenderen.

Under valgt dag vises en grafisk tidslinje, som indikerer hvilke kamera som har opptak på hvilke tidspunkt.
4. Velg “Hour and Minutes“ eller ønsket kamera du ønsker å spille av.

## Enter starter avspilling

## 2.Logg, Motion Search (event)

Loggen kan brukes til søk og gjennomgang av hendelser (bevegelser eller alarmer) lagret på DVRen.

Motion, video loss og system relaterte hendelser kan bli avspilt direkte fra hendelsesloggen.

- For å starte Event Søk, trykk  [Log] knapp på fjernkontroll, en liste kommer opp på skjermen:

| MENU TAP | CONDITION |
| --- | --- |
| ALL | ( Viser alle hendelser |
| SYSTEM | ( Viser alle hendelser utenom Alarm, Motion, og Video Loss. |
| ALARM | ( Viser alle alarm-hendelser |
| MOTION | ( Viser alle bevegelsesdeteksjoner |
| VIDEO LOSS | ( Viser alle hendelser med video loss. |

2. Bruk pil opp/ned [((] til ønsket hendelse, og høyre/venstre [((] for å forflytte deg til neste side.

3. Trykk [ENTER] for å starte playback av den valgte hendelsen.

# VIII.BACKUP

## 1. USB memory

Du kan legge ønskede opptak over på minnepenn:

- Sett inn en USB lagringsenhet i DVRens front

<Note> Sjekk at minnepennen er tom, dette kan gjøre på PC, eller via format-funksjon på DVR: System ->DISK Menu, velg USB front og Format..

- Trykk BACKUP knapp på fjernkontroll, nedenforstående vindu vil dukke opp etter at du har tastet gyldig passord.

- Trykk [-, +] for å velge enhet: USB Front.

- Velg data som du vil ta backup av:

  - NORMAL: Kontinuerlige opptak

  - ALARM: Alarmopptak

  - MOTION:Bevegelsesopptak
Merk av hvilke kamera som skal være med på backupen

- Tast inn tidspunkt i 24-timersformat, deretter legg markøren på .

- Trykk [ENTER] for start av opptak direkte på DVR
* USB-symbolet skifter til blå farge når overføring er aktiv.

- Progresjonen vises I bunnen av vinduet, angitt i %.

- Når backupen er ferdig overført, bytter USB-ikon farge til grått.

<Note> Det er anbefalt å stoppe playback under overføring til USB

* Når du tar backup rett fra DVR, legges programvare med på USB og den vil autostarte når man setter den inn i en annen maskin.

Laster man ned via nett/PC, MÅ man legge ved filavspilleren [link] som en egen fil på USB-brikken.

WWW.PIXNORD.NO ( Brukerstøtte, Se under Pix04 og last ned mcdplayer.exe

Opptakene legger seg i en filavspiller, med playliste som vist under

3. Nedlasting fra time search-meny

Trykk [-] button for å sette backup starttid, deretter  [+] button for slutt-tid.

Valgte tidspunkt vil skifte til lys grått

Valgt backuptid fra 15:05~15:15

**********************************************SLUTT**************************************************************

# Text boxes

<Power  Connector>

1     2      4    6    8

3    5    7

Gjelder ikke for PIX 04 Z

SPOL TILBAKE

PAN/TILT/ZOOM

+ KNAPP

- KNAPP

STEP

RECORD

INFORMASJON

ZOOM

MENY

SCHEDULE REC AV/PÅ

SPOL FREM

TIME SEARCH

IKKE PÅ PIX 04 Z

VISNINGSMODUS

BACK UP

ENTER

TALL & BOKSTAVER

LOGG

CANCEL / OSD OFF

DVR ID

STOPP

PLAY

1) Jumperen settes til ‘Master’.
For nærmere definisjon om hvordan dette gjøres vennligst se I harddiskens brukermanual.

2) Påse at harddisk festes korrekt og ordentlig i kontaktene i skuffen.

3) Fest harddisken til harddisk-skuff med medfølgende skruer.

4)  Sett tilbake CD-skuff og fest den med to stk skruer.

Recording Modus

Event Indikator

Status

Kameranr og navn

x 8

x 2

Valgt        Ikke valgt

Aktiverte områder

ON

Installer “DVR TimeSynclnstller.exe “. . 
DVRen vil kommunisere gjennom “UDP1143 Port” med vindu for time sync.

<Note > Please Refer to Help Menu for specific control.

<Note>
Time   : Mulitskjerm (4-splitt)
Camera : Fullskjerm

<Note> Logg lagres på harddisken
<Note> Logg kan lagres eksternt på USB-penn fra meny

Play

FF/FR

Stop

Vannmerke

Velg kanal